## Slide 1: 屋上緑化と太陽光発電の ベストミックスに関する屋外実験
1093239 坂下 剛
1093349 野村 洋平

## Slide 2
研究背景
ヒートアイランド緩和を目的とした屋上緑化が実用化、
一方で太陽光発電は新エネルギーとして注目されている
しかし、高温化が懸念されるソーラーパネルの設置によるヒートアイランドへの影響は明確とされていない
そこで、屋上緑化とソーラーパネルの熱収支特性を比較する
屋上面での屋上緑化と太陽光発電の共存策を探る
双方を併用して設置することによりメリットが期待できる

## Slide 3
試験区設置状況
小試験体
無灌水区
灌水区
芝区
ソーラーパネル
気象観測タワー
セダム区
コケ区
土壌区
無処理区
測定
ろ紙法
実験場所
屋上緑化試験区
ソーラーパネル
東京都江東区、東京都環境科学研究所別棟屋上
実験試験区

## Slide 4
・各小試験体の重量変化から蒸発散量を算出
・蒸発散量から蒸発効率を算出し評価を行う
・熱収支は各試験区に設置されている機器のデータから算出
・ソーラーパネルではろ紙法をもとに算出し熱収支を評価する
・灌水区と無灌水区を作り、灌水区は指定日
測定方法
測定・灌水の実施日

## Slide 5: 測定器設置状況
小試験体
気象観測タワー
風車型風向風速計
温湿度計
全天日射計
データーロガー
精密赤外放射計
正味放射収支計
赤外線温度計
表上面
土壌表面
屋上緑化断面
熱電対
熱流板
4成分放射収支計
サーミスタ温度計
3次元超音波風向風速計
正味放射収支計
赤外線温度計
熱流板
熱電対
ソーラーパネル
ソーラーパネル（ろ紙法）

## Slide 6: 表面温度の評価
気温ピーク時
8月13日
灌水区
無灌水区
灌水区の、屋上緑化と無処理区では気温のピーク時に5℃以上の差がある
灌水区と比較すると無灌水区の
屋上緑化は表面温度が上昇する

## Slide 7
f
（式2）
L E= (2.5 × 10 － 2400 ×θ )× E
6
s
Rn = H + LE + G
（式1）
（式4）
k =
α
0.83 C
E
k (x － x )
s
a
β =
（式5）
（式3）
α =
H
θ ― θ
s
a
熱収支式、蒸発効率の算出式
Rn：正味放射量［W/㎡］
H：顕熱フラックス［W/㎡］
LE：潜熱フラックス［W/㎡］
G：伝導熱［W/㎡］
L：気化の潜熱［J/kg］
β：蒸発効率
k：物質伝達率［kg/(㎡・s・(kg/kg’))］
xs：表面の絶対湿度［kg/kg’］
xa：外気の絶対湿度［kg/kg’］
E：蒸発速度［kg/㎡・s］
α：対流熱伝達率［W/㎡・K］
C：湿り空気の比熱［J/kg・K］
θｓ：表面温度［℃］
θa：外気温度［℃］
各試験区の算出方法
残差で顕熱算出

## Slide 8
f
（式2）
L E= (2.5 × 10 － 2400 ×θ )× E
6
s
Rn = H + LE + G
（式1）
（式4）
k =
α
0.83 C
E
k (x － x )
s
a
β =
（式5）
（式3）
α =
H
θ ― θ
s
a
熱収支式、蒸発効率の算出式
Rn：正味放射量［W/㎡］
H：顕熱フラックス［W/㎡］
LE：潜熱フラックス［W/㎡］
G：伝導熱［W/㎡］
L：気化の潜熱［J/kg］
β：蒸発効率
k：物質伝達率［kg/(㎡・s・(kg/kg’))］
xs：表面の絶対湿度［kg/kg’］
xa：外気の絶対湿度［kg/kg’］
E：蒸発速度［kg/㎡・s］
α：対流熱伝達率［W/㎡・K］
C：湿り空気の比熱［J/kg・K］
θｓ：表面温度［℃］
θa：外気温度［℃］
蒸発効率の算出方法
蒸発効率β：同じ表面温度の水面からの蒸発量に対する比率

## Slide 9
f
（式2）
L E= (2.5 × 10 － 2400 ×θ )× E
6
s
Rn = H + LE + G
（式1）
（式4）
k =
α
0.83 C
（式3）
α =
H
θ ― θ
s
a
熱収支式、蒸発効率の算出式
Rn：正味放射量［W/㎡］
H：顕熱フラックス［W/㎡］
LE：潜熱フラックス［W/㎡］
G：伝導熱［W/㎡］
L：気化の潜熱［J/kg］
β：蒸発効率
k：物質伝達率［kg/(㎡・s・(kg/kg’))］
xs：表面の絶対湿度［kg/kg’］
xa：外気の絶対湿度［kg/kg’］
E：蒸発速度［kg/㎡・s］
α：対流熱伝達率［W/㎡・K］
C：湿り空気の比熱［J/kg・K］
θｓ：表面温度［℃］
θa：外気温度［℃］
ソーラーパネル(ろ紙法)
の算出方法
ろ紙法からα、ｋを算出
顕熱を算出
ソーラーパネルの潜熱は0
風速とαの関係に8月3日から8月27日の風速を適用しαを算出
残差から伝導熱を算出

## Slide 10
熱収支の比較
芝区 灌水
芝区 無灌水
無処理区
ソーラーパネル
無処理区の顕熱は、他の試験区と比較して2倍程度高い
伝導熱においては、ソーラーパネルが最も大きいことが分かる
屋上緑化では、潜熱が大きくそのため顕熱と伝導熱が小さい

## Slide 11: 各試験区の日積算顕熱
8月8日の日積算顕熱の値を各試験区で比較した。最も小さいのは、ソーラーパネルである。
屋上緑化では芝が最も小さい。

## Slide 12: 条件設定
屋上緑化とソーラーパネルの面積比を 変化させた場合の変化
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
顕熱がもっとも小さい
比較
比較
半分以下である
ソーラーパネルの組み合わせでもっとも顕熱が小さい
発電量は面積が増える分、発電量も増える

## Slide 13: ソーラーパネルを設置することでヒートアイランド緩和効果と経済的なメリットもある程度期待できる
結論
ソーラーパネルは屋上緑化、無処理区と比較しても顕熱は低く、屋上緑化などは灌水しなければならないことを考えるとメンテナンスフリーであるソーラーパネルはメリットも多いさらに発電量にも期待できる。