## Slide 1: フラクタル日除けの表面温度特性 ‐形状依存性に関する比較実験‐
1093154 鍛治裕太
1093407 廣田 舞

## Slide 2
フラクタル日除け
小片をシェルピンスキー四面体型のユニットで組み合わせたもの
シェルピンスキー四面体とは・・・
無限に大きさの異なる正四面体の頂点どうしをくっつけたもの
真上から見たフラクタル日除け
市販化されているフラクタル日除けは日本の夏の太陽高度に合わせて作られているため、真上から見ても面には見えない
シェルピンスキー四面体
245
470
緑.灰色.茶色
ＡＥＳ樹脂
約165g

## Slide 3: 研究目的
フラクタル日除けは、周囲の気温に対して日除け自体の温度が極端に上がらない
日除けは日差しを防ぐ際に、日除け自体の温度が上がる
それはフラクタル形状に由来するものなのか検討する

## Slide 4
実験概要
本実験では、形状による試験体の表面温度の変化の違いを比較する
0.3㎜厚のアルミ板で6種類の形状×2色（白・黒）の試験体を作成
試験体の表面温度を、熱電対・赤外線放射カメラで測定する
実験場所は本学キャンパスの建築棟屋上
測定期間 11月17日～30日
20日・21日・28日を抽出

## Slide 5: 試験体
パターン①
パターン②
パターン④
パターン③
パターン⑤
パターン⑥
各2色
計12種類
0.3㎜厚のアルミ板
各形状の試験体を白と黒の塗料で塗装

## Slide 6
展開図
試験体
断面図
パターン④
パターン③
パターン②
市販されているフラクタル日除けと同じ分割数
市販されている
フラクタル日除け

## Slide 7
試験体
展開図
断面図
パターン①
パターン⑥
パターン⑤
フラクタル形状ではないが分割した面積がパターン③と等しい
パターン③

## Slide 8
1000
380
3000
400
屋上面から1000㎜の高さにフラクタル日除けを設置
N
設置台
1800

## Slide 9
①
④
③
②
⑥
⑤
熱電対設置個所
●熱電対貼り付け個所

## Slide 10
測定場所
建築棟屋上
超音波風速計
長短波放射計
試験体

## Slide 11
夜は風が弱い

## Slide 12: 重み付け平均表面温度
重み付け平均グラフとは･･･
の表面温度 ×
の面の数
全体の面積
＋ ・・・
×
9
16
＋
3
16
1
16
3
16
×
＋
×
＋
×
＝
重み付け平均
表面温度
パターン③の場合
同等の分割面の面積の比率で重み付けした平均温度

## Slide 13
20日 晴天・弱風・黒色
20日 晴天・弱風・白色
各形状の黒と白の色による比較
10℃以上
2～3℃
分割数を増やしたことによる効果が見られた
形状を変えたことによる
効果が見られた
10℃
気温とあまり変わらない
①
⑥
⑤
④
③
②
形状による比較

## Slide 14
20日 晴天・弱風・黒色
21日 晴天・強風・黒色
各形状の強風と弱風による比較
温度差
温度差
温度差

## Slide 15
20日 晴天・弱風・黒色
28日 曇天・弱風・黒色
各形状の晴天と曇天による比較
温度差
全体的に表面温度が低い

## Slide 16
各形状の同じ面の温度比較
④
②
①
⑥
⑤
③
①
④
③
②
⑥
⑤
表面温度測定箇所

## Slide 17
熱画像による表面測定
アルミ板に塗装をした状態では熱画像で表面温度を測定することが出来なかった
フラクタル日除けの表面に1㎜厚のろ紙を貼り、ろ紙を水で濡らす
風による蒸発のしやすさを熱画像で見る
熱電対は「点」、赤外放射カメラは「面」による測定

## Slide 18
12月19日
15時44分
MAX 5.83℃
MIN 3.94℃
エッジ部位の表面温度が周辺温度より低くなっている

## Slide 19: 結果
日射を受ける条件の場合、白色と黒色では黒色の表面温度が高い
風が強いと表面温度が低くなる
分割数を増やした方が表面温度が上がりにくい
フラクタルの形状は表面温度上昇を抑える効果がある