## Slide 1
緑地の規模と地形が
夜間気温低下量に及ぼす影響
1123104 新井 琢也

## Slide 2
研究背景
ヒートアイランド現象の緩和策として、緑地による夜間の冷気の形成・流出が期待されている。
新宿御苑や皇居の緑地、赤塚公園や小石川植物園の斜面緑地から夜間の冷気の形成・流出が確認された。
斜面緑地
平面緑地

## Slide 3
研究背景
市街地
市街地
斜面緑地
斜面に沿って冷気が流出していく
冷気が斜面下の市街地へと達する
冷気流出は重力流的な現象であるため、斜面緑地では冷気が流出しやすい。
しかし、緑地の面積や形状が違う場所で、冷気の形成・流出による気温低下量の差異は把握されていない。

## Slide 4
研究目的
緑地の
面積
形状
幅
に着目し、
夜間気温低下量の違いを把握
する。
斜面緑地
谷筋型の斜面緑地
斜面緑地

## Slide 5
測定概要
測定期間 設置期間2015年7月19日～9月2日
撤去2015年9月29日～30日
測定項目
・斜面緑地下端部の風向風速測定
・公園及び市街地の温度分布
測定機器
・超音波風向風速計
（GILL PGWS-100）
・自然通風シェルター
内部に温度ロガー
（T＆D RTR—52）

## Slide 6
測定場所（地形図）
斜面緑地
谷筋型の斜面緑地

## Slide 7
公園紹介（地形図）
赤羽自然観察公園
入間公園
池田山公園
駒場野公園

## Slide 8
江戸川公園
甘泉園
鍋島松濤公園
おとめ山公園
公園紹介（地形図）

## Slide 9
野鳥の森公園・薬王院
清水谷公園
林試の森公園
西郷山公園
菅刈公園
公園紹介（地形図）

## Slide 10
斜面緑地のにじみ出し現象
菅刈公園・西郷山公園
斜面緑地

## Slide 11
斜面緑地のにじみ出し現象
菅刈公園・西郷山公園
Ａ 斜面
Ｃ 基準点
Ｃ
Ａ
西郷山公園
菅刈公園
風は弱く、 風向は
斜面を下る向きに
なっている。
風向が変化
Ｂ 斜面
Ｂ

## Slide 12
谷筋型の斜面緑地のにじみ出し現象
谷筋型の斜面緑地
入間公園と周辺
野川

## Slide 13
谷筋型の斜面緑地のにじみ出し現象
Ｂ 川沿い
Ｃ 基準点
Ａ
Ｂ
Ｃ
入間公園と周辺
谷筋型の斜面緑地、
斜面緑地の方が、
川よりも早く冷えている。
Ｄ 斜面
Ｄ
谷筋型の斜面緑地からの冷気流出
谷筋型の斜面緑地
にじみ出し開始
斜面緑地の
にじみ出し開始
川沿いが冷え始める
Ａ 谷筋型の通路

## Slide 14
江戸川公園と周辺
谷筋型の斜面緑地
緑地
斜面緑地と谷筋型の斜面緑地の
にじみ出し現象の比較

## Slide 15
斜面緑地と谷筋型の斜面緑地の
にじみ出し現象の比較
江戸川公園と周辺
Ｄ 基準点
Ａ 谷筋型の斜面下
Ｂ 斜面下
斜面緑地からの冷気流出
谷筋型の斜面緑地からの冷気流出
Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｄ´ 基準点
Ｄ´
Ｃ 斜面下
Ｃ
冷気流出が見られない

## Slide 16
斜面緑地と谷筋型の斜面緑地の
にじみ出し現象の比較（気温差分布図）
緑地幅
緑地幅
ｍ
谷筋型の斜面緑地
斜面緑地
斜面上部に平面緑地があり、緑地幅が長い斜面下は谷筋型の斜面緑地より冷えている。

## Slide 17
各公園の面積と気温低下量の比較
谷筋型の斜面緑地、斜面緑地のどちらも、面積に比例して気温低下量が大きくなる。
谷筋型の斜面緑地は、斜面緑地に比べて気温低下量が大きくなる。

## Slide 18
各公園の面積と気温低下量の比較
谷筋型の斜面緑地、斜面緑地のどちらも、面積に比例して気温低下量が大きくなる。
谷筋型の斜面緑地は、斜面緑地に比べて気温低下量が大きくなる。

## Slide 19
各公園の面積と気温低下量の比較
谷筋型の斜面緑地、斜面緑地のどちらも、面積に比例して気温低下量が大きくなる。
入間公園は周辺にある緑地の冷気流出が大きく、気温低下量が一番高い。

## Slide 20
結論
谷筋型の斜面緑地は斜面緑地に比べ、夜間気温低下量が大きくなる。
谷筋型の斜面緑地、斜面緑地のどちらも、面積に比例して気温低下量が大きくなる。
谷筋型の斜面緑地より、斜面緑地の幅が大きい場合、斜面緑地の方が冷える場合もある。

## Slide 21
都市における
・熱中症などの健康被害
・熱帯夜による睡眠阻害
都市内緑地
冷気流出
緩和
研究背景
夜間
静穏な状態
晴天
放射冷却
緑地
冷気
冷気
にじみ出し現象
市街地
市街地